Рабочее место Stern Talmo 2 (Россия)

| № | Требования | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 1. Комплектация |  |
| 1.1 | Кресло пациента | наличие |
| 1.2 | Стол на 2 прибора поворотный | наличие |
| 1.3 | Основной блок | наличие |
| 1.4 | Светильник | наличие |
| 1.5 | Кронштейн проектора знаков | наличие |
| 1.6 | Выдвижной ящик для набора линз | наличие |
| 1.7 | Кронштейн фороптора | опция |
| 2. Технические характеристики |  |
| 2.1 | Стол |  |
| 2.1.1 | Размер столешницы, не менее | 900 х 1095 х 430 мм |
| 2.1.2 | Угол поворота столешницы, не менее | 90° |
| 2.1.3 | Диапазон перемещения столешницы | 400 мм |
| 2.1.4 | Высота столешницы, не менее | 900 +/- 10 мм |
| 2.1.5 | Материал столешницы - металл | наличие |
| 2.1.6 | Допустимая нагрузка, не менее | 50 кг |
| 2.1.7 | Ящик для набора линз | Не менее 530х320х150 мм |
| 2.1.8 | Размещение панели управления | На боковой части стола |
| 2.1.9 | Выбор цвета основной стойки | опция |
| 2.1.10 | Окраска металлических поверхностей | порошковая |
| 2.2 | Кресло пациента |  |
| 2.2.1 | Угол поворота кресла | 360°, с фиксацией через 45° ±5° |
| 2.2.2 | Моторизированная регулировка высоты, не менее | 130 мм |
| 2.2.3 | Максимальная нагрузка, не более | 120 кг |
| 2.2.4 | Управление регулировкой высоты кресла | кнопочное |
| 2.2.5 | Выбор цвета кресла | опция |
| 2.3 | Освещение | LED Цвет - белый Цветовая температура 4000±500 К Потребляемая мощность – не более 50 ВА. |
| 2.3.1 | Плавная регулировка освещенности кнопкой управления | наличие |
| 2.3.2 | Высота стойки освещения, не более | 1900 мм |
| 2.4 | Электропитание и разъемы |  |
| 2.4.1 | Напряжение/частота электропитания | 220В ~50 Гц |
| 2.4.2 | Мощность подключения | 1 кВт |
| 2.4.3 | Выход питания приборов на столешнице | наличие |
| 2.4.4 | Напряжение электропитания на гнездах | 220В |
| 2.4.5 | Электрошоковая защита | Класс 1 |
| 2.5 | Габаритные размеры |  |
| 2.5.1 | Грузоподъемность кресла | Макс. 120 кг |
| 2.5.2 | Вес, не менее | 200 кг |
| 2.5.3 | Длина шнура | 1800 мм |
| 2.5.4 | Транспортировка и хранение | Температура -10°C – 55°C Влажность 30 - 75 % |
| 2.5.6 | Габаритные размеры (с креслом) | Высота – 1970 Ширина – 1095 Глубина - 1060 |
| 3. Документация, обслуживание |
| 3.1 | Регистрационное удостоверение МЗ | Наличие |
| 3.2 | Декларация соответствия | Наличие |
| 3.3 | Гарантийный срок | 12 месяцев |
| 3.4 | Инженерная сервисная служба | наличие |