ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Бесконтактный тонометр Pulsair Desktop

| № п/п | Описание требований | Наличие функций или величина параметра по ТЗ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение или сертификат соответствия | Наличие |  |
| 2. Основные параметры |
| 2.1 | Основные технические параметры |
|  | Диапазон калибровки | от 5 мм рт. ст. до 50 мм рт. ст. |  |
|  | Точность отображения | до 1 десятичной |  |
|  | Масштаб отображения | Однострочный дисплей с 16 буквенно-цифровыми символами |  |
|  | Система освящения | Инфракрасный светодиод |  |
|  | Рабочее расстояние | 20мм |  |
|  | Размеры | 475х410х245 мм |  |
|  | Вес | 16кг |  |
|  | Блок питания | Режим включения, (110-240 В) +/- 10% |  |
|  | Выход блока питания | 30 ВА (12В пост. Тока 2,5А) |  |
|  | Частота | 50/60Гц |  |
|  | Принтер | Термографический построчный принтер |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Соответствие с | Электрической безопасностью (медицинская) BS EN 60601-1:2006. Электромагнитной совместимостью EN 60601-1-2:2007. Офтальмологические приборы – основные требования и методики проверки ISO 15004-1:2006. Опасность оптического излучения ISO 15004-2:2007 |  |
|  | Доставка до Получателя | Наличие |  |
|  | Ввод в эксплуатацию | Наличие |  |
|  | Обучение медицинского и технического персонала | Наличие |  |
|  | Гарантийный срок | 12 месяцев |  |