Технические характеристики Авторефкератометр VRK-2400 View-M

| № п/п | Описание требований | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. | Авторефрактокератометр | Наличие, 1 шт. |
|  | Назначение | Предназначено для эффективного измерения параметров глаза человека |
|  | Основные функции: |  |
|  | Непрерывная рефрактометрия и кератометрия (R/K) | Наличие |
|  | Рефрактометрия (REF), кератометрия (KER) | Наличие |
|  | Режим измерения кривизны контактных линз (CLBS) | Наличие |
|  | Автоматическое измерение межзрачкового расстояния | Наличие |
|  | Режим для измерения диаметра роговицы (режим SIZE) | Наличие |
|  | Ручной или автоматический режим срабатывания измерения | Наличие |
|  | Режим ILLUM с подсветкой зрачков или линз используется для пациентов с катарактой, при которой наблюдаются царапины роговицы. Также доступны измерения рефракции. | Наличие |
|  | Сравнение изображений списка изображений | Наличие |
|  | Упор для подбородка пациента с электрической регулировкой | Наличие |
|  | Режим энергосбережения | Выкл. 3, 5, 10 минут (на выбор) |
| 1.1 | Рефрактометрия: |  |
|  | Вертексное расстояние (VD) | 0, 12, 13.5, 15 мм |
|  | Сферические аберрации (SPH) | -25 ~ +22D (VD 12mm), шаг: 0.12/0.25D |
|  | Цилиндрические аберрации (CYL) | 0 ~ ±10D, шаг: 0.12/0.25D |
|  | Ось цилиндра (AX) | 1 ~ 180º, шаг: 1º |
|  | Форма цилиндра | -, +, MIX |
|  | Расстояние между зрачками (PD) | 10 ~ 88 мм |
|  | Минимальный диаметр зрачка | (2.0 мм |
| 1.2 | Кератометрия: |  |
|  | Радиус кривизны | 5.0 ~ 10.2 мм, шаг: 0.01мм |
|  | Рефракция роговицы | 33.00~67.5D, шаг: 0.05/0.12/0.25D |
|  | Астигматизм роговицы | 0 ~ -15D, шаг: 0.05/0.12/0.25D |
|  | Оси | 1 ~ 180º, шаг: 1º |
|  | Диаметр роговицы | 0.8 ~ 14.0 мм, шаг: 0,1 |
| 1.3 | Другие: |  |
|  | Запоминающее устройство | 10 измерений каждого глаза |
|  | Встроенный термопринтер | Наличие |
|  | Автоотрез бумаги | Наличие |
|  | Дисплей | 5,7-дюймовый цветной TFT LCD |
|  | Перемещение подбородника | Ручное |
|  | Источник электропитания | 100-240 В (однофазный, переменный ток), 50/60Гц |
|  | Датчик температуры для термокомпенсации и обеспечения стабильности измерения | Наличие |
|  | Система блокировки при транспортировке | Наличие |
|  | Потребляемая мощность | 40-55 ВА |
|  | Размеры | 273(Ш)*501(Г)*473(В) мм |
|  | Масса | 20 кг |
|  | Режим работы | Непрерывный (переключаемый) |
|  | Управление | Ручное |
|  | Условия эксплуатации | Температура 10-40 С, Влажность 30-85% Диапазон атмосферного давления: 70-106 кПа |
| 1.4 | Комплект поставки: |  |
|  | Авторефрактокератомет | 1 шт. |
|  | Кабель электропитания для авторефрактокератометра | 1шт |
|  | Модель глаза для авторефрактокератометра | 1шт |
|  | Термобумага для принтера | 2 шт. |
|  | Чехол пылезащитный | 1шт |
|  | Салфетки для подбородника | 100 шт. |
|  | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
|  | Гарантийное обслуживание | Не менее 12 месяцев. |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Наличие |
|  | Лицензия на техническое обслуживание медицинской техники | Наличие |